## Slide 1: 数据链路层 滑动窗口协议的设计与实现

## Slide 2: 基本内容
实验内容
  设计一个滑动窗口协议，在仿真环境下编程实现有噪音信道两站点间无差错双工通信
信道模型
  8000bps全双工卫星信道
  单向传播时延270毫秒
  信道误码率为10-5
  物理层接口：提供帧传输服务，帧间有1ms帧边界
  网络层属性：分组长度固定256字节
实验组人数
  1~3人
实验设备环境
  Windows，Microsoft Visual Studio
  Linux (Ubuntu, Fedora, RedHat)

## Slide 3: 实验步骤
熟悉编程环境
  安装好VC或兼容的更高版本的C语言编程环境
  了解程序的主体运行框架
  可利用的子程序
协议设计和程序总体设计
  设计好要实现的滑动窗口协议，定义帧字段，规划程序的总体结构，相关子程序的设置
编码和调试
  将所设计的协议编码实现并上机调试通过，实现数据链路层两个站点之间的通信。
软件测试和性能评价
  在无误码信道环境下运行测试
  有误码信道环境下的无差错传输
  要求：稳定运行20分钟以上，效率不能太低
实验报告及程序验收

## Slide 4
总体结构

## Slide 5: Windows环境编译和运行
编译
程序运行（启动两个进程）
  A站：datalink.exe –d3 a
  B站：datalink.exe –d3 b
产生的日志文件
  datalink-A.log
  datalink-B.log
目录Example下的可执行文件
  datalink.exe
  gobackn.exe
  selective.exe

## Slide 6: Linux环境编译和运行
操作系统
  RedHat，Fedora
  Ubuntu
编译
  make
程序运行（启动两个进程）
  A站：./datalink -d3 A
  B站：./datalink -d3 B
产生的日志文件
  datalink-A.log
  datalink-B.log
目录Example下的可执行文件
  datalink
  gobackn
  selective

## Slide 7: 程序运行：命令行选项
启动执行EXE文件时，在命令行中附带一些选项对程序的执行进行控制
Usage:
./datalink <options> <station-name>
Options :
-?, --help : print this
-u, --utopia : utopia channel (an error-free channel)
-f, --flood : flood traffic
-i, --ibib : set station B layer3 sender mode as IDLE-BUSY-IDLE-BUSY-...
-n, --nolog : do not create log file
-d, --debug=<0-7>: debug mask (bit0:event, bit1:frame, bit2:warning)
-p, --port=<port#> : TCP port number (default: 59144)
-b, --ber=<ber> : Bit Error Rate (received data only)
-l, --log=<filename> : using assigned file as log file
-t, --ttl=<seconds> : set time-to-live
命令行选项使用举例
  datalink –fnd 3 –b 1.0e-6 -p 44944 A
  datalink –fn –debug=3 –-ber=1.0e-6 --port=44944 A

## Slide 8: 日志函数
函数
  extern void lprintf(char *fmt, ...);
举例
  lprintf(”Received a frame, %d bytes\n”, len);
  （1）在每行最左端自动增加时间戳（ms级）
  （2）把显示的信息同步存于日志文件中

## Slide 9: 上下层接口函数
运行环境的初始化
  void protocol_init(int argc, char **argv);
与网络层模块的接口
  #define PKT_LEN 256
  void enable_network_layer(void);
  void disable_network_layer(void);
  int get_packet(unsigned char *packet);
  void put_packet(unsigned char *packet, int len);
与物理层模块的接口
  int recv_frame(char *buf，int size);
  void send_frame(char *buf, int len);

## Slide 10: 事件驱动函数
  int wait_for_event(int *arg);
  #define NETWORK_LAYER_READY 0
  #define PHYSICAL_LAYER_READY 1
  #define FRAME_RECEIVED 2
  #define DATA_TIMEOUT 3
  #define ACK_TIMEOUT 4

## Slide 11: 样例程序datalink.c
样例程序实现了简单的全双工“停-等”协议
  未设ACK定时器，收到数据就立刻回复ACK
  未实现NAK
编辑，编译
运行
  分别在两个DOS窗口运行datalink a和datalink b，那么会启动两个站运行。
  如果运行datalink –d3 a和datalink –d3 b，那么，会打印出协议运行信息。协议运行信息的输出，也是在datalink.c中设定的

## Slide 12: CRC校验和的产生与验证
  unsigned int crc32(unsigned char *buf, int len);
校验和产生
  char *p；为p指向的缓冲区内243字节数据生成校验和，并把校验和附在243字节之后
    *(unsigned int *)(p + 243) = crc32(p, 243);
  p所指缓冲区必须至少有247字节有效空间以防内存访问越界
验证校验和
  针对对上面的例子，只需要判断crc32(p, 243 + 4)是否为0：校验和正确为0，否则不为0

## Slide 13: 定时器管理
数据定时器
  void start_timer(unsigned int nr, unsigned int ms);
  void stop_timer(unsigned int nr);
  定时器启动时刻不是当前时刻，而是将当前物理层发送队列的数据发送完毕后开始启动计时
  重复设置同一个编号的计时器会导致重新按新调用计时
  “计时时间到”会产生DATA_TIMEOUT事件
ACK定时器
  void start_ack_timer(unsigned int ms);
  void stop_ack_timer(void);
  定时器启动时刻为当前时刻
  在先前启动的定时器未超时之前重新执行start_ack_timer()调用，定时器将依然按照先前的时间设置产生事件ACK_TIMEOUT

## Slide 14: 协议工作过程的跟踪和调试
相关函数
  extern void dbg_event(char *fmt, ...);
  extern void dbg_frame(char *fmt, ...);
  extern void dbg_warning(char *fmt, ...);
  char *station_name(void);
程序内部的输出控制开关debug_mask
  bit0为1时，打开dbg_event的输出，否则被忽略
  bit1为1时，打开dbg_frame的输出，否则被忽略
  bit2为1时，打开dbg_warning的输出，否则被忽略
  命令行debug选项0~7为debug_mask赋值（默认0）

## Slide 15: 程序运行异常中止的错误信息
类别 | 错误信息及说明
参数错 | Station name must be 'A' or 'B'
链路层 工作失败 | Network Layer: incorrect packet length Network Layer received a bad packet from data link layer
TCP通信 故障 | Station A failed to bind TCP port
 | Station B failed to connect station A
物理层发送 队列溢出 | Physical ayer Sending Queue overflow 物理层发送队列溢出（队列最多可以缓冲64K字节）
操作系统环境问题 | WARNING: System too busy, sleep 15 ms, but be awakened 61 ms later警告信息，不会导致程序中止运行，但可能影响算法的线路利用率统计指标(检测到系统忙碌：进程主动请求睡眠15ms，但是被唤醒后发现时间已逝去61ms。关闭系统中其它运行程序)
函数调用错 | recv_byte(): Receiving Queue is empty 未产生FRAME_RECEIVED事件就执行recv_frame()
 | get_packet(): Network layer is not ready for a new packet 未产生NETWORK_LAYER_READY事件就执行get_packet()
 | start_timer(): timer No. must be 0~128 系统最多支持129个定时器，定时器编号太大

## Slide 16: 实验报告要求
实验内容和实验环境描述
协议设计
  帧中各个字段的定义和编码
  两个站点间信息交换的过程控制，尤其是误码条件下的控制方案
软件设计
  数据结构， 模块结构，算法流程
实验结果分析
  理论分析
  性能测试记录表”，实验结果分析
  存在的问题和改进思路
研究和探索的问题
实验总结和心得体会
  上机调试时间，编程语言方面，协议方面
源程序文件